Вариант № 1

- В результате нивелирования вычисляют:

а) превышение

б) расстояние

в) углы

г) высоты;

2. На каком физическом явлении основано гидростатическое нивелирование:

а) сообщающихся сосудах

б) изменении давления и высоты

в) измерения угла наклона и расстояния

г) работа горизонтальным лучом;

3. Выбрать формулу нивелирования из «середины»:

а)   h = S * tg φ

б)  h =  з – п

в)   h = i – з

г)   h  = S *  tg  φ+ i;

4. Нивелирные ходы всех видов закрепляют постоянными знаками:

а)   стенными марками, грунтовыми и фундаментальными реперам,

б) геодезическими центрами,

в)   геодезическими знаками,

г)  штативами;

5. Что обозначает цифра стоящая рядом с буквой:

а) средняя квадратическая погрешность на 1 км хода

б) число штативов

в) средняя квадратическая погрешность измерения угла

г) длина хода;

6. Цилиндрический уровень предназначен для:

а) наведения на рейку

б) приведение визирного луча в горизонтальное положение

в) центрирование нивелира

г) приведения прибора в рабочее положение;

7. Рейка поделена на деления:

а) полудециметровые

б) сантиметровые

в) километровые

г) миллиметровые;

8. Смещают начало первого оцифрованного дециметровнного интервала контрольной стороны рейки для:

а) контроля

б) не смещают

в) по инструкции

г) по желанию;

9. Вертикальный штрих сетки нитей должен располагаться к оси вращения инструмента:

а) под наклоном

б) перпендикулярно

в) параллельно

г) как хочется;

10. Порядок выполнения поверки главного условия нивелира:

а) снять отсчеты по рейкам при совмещенных концах цилиндрического

уровня

б) привести прибор в рабочее положение и развернуть нивелир на 180°

в) снять отсчеты при двух положениях горизонтального круга

г) вертикальный штрих сетки нитей навести на отвесную линию;

11. Вертикальная нить сетки нитей может отклониться от отвесной линии:

а)  в пределах одного деления

б)  1 мм

в)  4 мм

г)  1';

12. Длина нивелирного хода IV класса:

а)  3000-4000

б)  500-600 км

в)  50 км

г)  150-200 км;

13. Высота визирного луча над поверхностью земли:

а)   0,5 м

б)  0,3 м

в)  0,8 м

г)  0,2 м;

14. При обработке журнала нивелирования IV класса вычисляется  превышение как разность отсчетов:

а)   красный и черный

б)  задний и передний

в)  передний и задний

г) сумма задних отсчетов и сумма передних;

15. Формула теоретической суммы превышений:

а)    ∑ h изм = h1  + h2  + ... + hn

б) Fh доп   ± 20 мм √ L

в)  Fh  = ∑ h изм  - ∑ hт

г) ∑ hт = Н Rn к  - Н Rn н.