Вариант № 4

1.При нивелировании измеряют:

а) превышение

б) расстояние

в) углы

г) высоты;

2. На каком физическом явлении основано барометрическое нивелирование:

а) сообщающихся сосудах

б) изменении давления и высоты

в) измерения угла наклона и расстояния

г) работа горизонтальным лучом;

3. Выбрать формулу тригонометрического нивелирования:

а)   h = S * tg φ

б)  h =  з – п

в)   h = i – з

г)   h  = S *  tg  φ+ i;

- Высотная  основа для топографических съемок всех масштабов выполняется:

а)   I -  II кл

б)  III, IV кл

в)   техническое

г)   I, II, III, IV и техническое;

5.  Что обозначает буква Н у нивелиров:

а) теодолит

б) нивелир

в) тахеометр

г) мензула;

положение

6. Рейки применяемые при нивелировании IV класса изготавливаются из:

а) металла

б) чугуна

в)  деревьев твердых пород

г) бумаги;

7. Ось круглого уровня  по отношению к оси вращения нивелира должна располагаться:

а)  под наклоном

б) перпендикулярно

в) параллельно

г) как хочется;

8. Порядок выполнения поверки сетки нитей:

а)  снять отсчеты по рейкам при совмещенных концах цилиндрического

уровня

б) привести прибор в рабочее положение и развернуть нивелир на 180°

в) снять отсчеты при двух положениях горизонтального круга

г) вертикальный штрих сетки нитей навести на отвесную линию;

9. На какую величину может отклониться пузырек круглого уровня от нуль пункта при развороте прибора  180°:

а)  в пределах одного деления

б)  1 мм

в)  4 мм

г)  1';

10. Порядок выполнения юстировки  главного условия нивелира:

а)  правильный отсчет установить наводящим винтом алидады, а уклонение убрать горизонтальными винтами сетки нитей,

б)  открепить сетку нитей и развернуть на необходимый угол,

в)  половину дуги уклонения убрать подъемными винтами , а другую половину юстировочными винтами уровня,

г)  правильный отсчет установить элевационным винтом, а уклонение убрать вертикальными винтами уровня;

11. Накопление неравенства плеч по секции:

а)  5 м

б)  10 м

в)  2 м

г)  1 м;

12. При обработке журнала нивелирования IV класса вычисляется пятка рейки как разность отсчетов:

а)   красный и черный

б)  задний и передний

в)  передний и задний

г) сумма задних отсчетов и сумма передних;

13. Формула суммы измеренных превышений:

а)    ∑ h изм = h1  + h2  + ... + hn

б) ∑ hт = Н Rn к  - Н Rn н

в)  Fh  = ∑ h изм  - ∑ hт

г) Fh доп   ± 20 мм √ L ;

14. Формула поправки на 1 километр хода:

а)     V =  - Fh /L

б) hi = h изм  +  Vi

в)  Н пос = Н пред + hi

г) ∑ hт = Н Rn к  - Н Rn н

15. Рейка поделена на деления:

а) полудециметровые

б) сантиметровые

в) километровые

г) миллиметровые.